Таблица данных 1-ФС

Технические данные РЭС

| 1. | Наименование, тип (шифр) РЭС | R5000-Sm/5.300.2x200.2x23 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Изготовитель | ООО «Инфинет», Российская федерация |
| 3. | Полоса(ы) частот передатчика, МГц | 4800 - 6060 |
| 4. | Полоса(ы) частот приемника, МГц | 4800 - 6060 |
| 5. | Рабочие частоты (номиналы или формула их определения или частотный план) | 4800+5*n, где n=0-252 ; |
| 6. | Технология многостанционного доступа | Адаптивный поллинг |
| 7. | Технология дуплексирования | Одночастотный дуплекс с временным разделением |
| 8. | Требуемый дуплексный разнос, МГц | - |
| 9. | Класс(ы) излучения | 5M0G7D, 5M0D7D, 10M0G7D, 10M0D7D, 20M0G7D, 20M0D7D, 40M0G7D, 40M0D7D |
| 10. | Скорость(и) передачи данных, Мбит/с | От 3.25 до 300 |
| 11. | Вид(ы) модуляции | 64OFDM, отн. фаз. манип. (BPSK) 64OFDM, 4-поз. фаз. манип. (QPSK) 64OFDM, квадр. амп. мод. (16-QAM) 64OFDM, квадр. амп. мод. (64-QAM) |

| 12. | Ширина полосы излучения передатчика |
| --- | --- |

| Класс излучения | Ширина полосы излучения передатчика МГц на уровне |
| --- | --- |
|  | - 3 дБ | - 30 дБ | - 50 дБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5M0G7D | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| 5M0D7D | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| 10M0G7D | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
| 10M0D7D | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
| 20M0G7D | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| 20M0D7D | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| 40M0G7D | 40,0 | 80,0 | 120,0 |
| 40M0D7D | 40,0 | 80,0 | 120,0 |

| 13. | Частотный разнос соседних каналов для класса излучения |
| --- | --- |

| Класс излучения | Частотный разнос соседних каналов для класса излучения, МГц |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 5M0G7D | 10 |
| 5M0D7D | 10 |
| 10M0G7D | 15 |
| 10M0D7D | 15 |
| 20M0G7D | 30 |
| 20M0D7D | 30 |
| 40M0G7D | 60 |
| 40M0D7D | 60 |
| 14. | Мощность на выходе передатчика, дБВт: |  |
|  | минимальная | -30 |
|  | максимальная | -7 |
| 15. | Относительный уровень побочных излучений, дБ | -60 (на гармониках до 3 fp) -70 (на гармониках выше 3 fp) |

| 16. | Чувствительность приемника и защитное отношение к шумовой помехе |
| --- | --- |

| Классы излучения принимаемых сигналов | Чувствительность приемника (пороговая), дБВт | Чувствительность приемника (реальная), дБВт | Защитное отношение к шумовой помехе, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 20M0G7D | 64OFDM, отн. фаз. манип. (BPSK) | -101 | -89 | 10 |
| 20M0G7D | 64OFDM, 4-поз. фаз. манип. (QPSK) | -101 | -84 | 10 |
| 20M0D7D | 64OFDM, квадр. амп. мод. (16-QAM) | -101 | -78 | 10 |
| 20M0D7D | 64OFDM, квадр. амп. мод. (64-QAM) | -101 | -69 | 10 |
| 10M0G7D | 64OFDM, отн. фаз. манип. (BPSK) | -104 | -92 | 10 |
| 10M0G7D | 64OFDM, 4-поз. фаз. манип. (QPSK) | -104 | -87 | 10 |
| 10M0D7D | 64OFDM, квадр. амп. мод. (16-QAM) | -104 | -81 | 10 |
| 10M0D7D | 64OFDM, квадр. амп. мод. (64-QAM) | -104 | -72 | 10 |
| 5M0G7D | 64OFDM, отн. фаз. манип. (BPSK) | -107 | -95 | 10 |
| 5M0G7D | 64OFDM, 4-поз. фаз. манип. (QPSK) | -107 | -90 | 10 |
| 5M0D7D | 64OFDM, квадр. амп. мод. (16-QAM) | -107 | -84 | 10 |
| 5M0D7D | 64OFDM, квадр. амп. мод. (64-QAM) | -107 | -75 | 10 |
| 40M0G7D | 64OFDM, отн. фаз. манип. (BPSK) | -98 | -86 | 10 |
| 40M0G7D | 64OFDM, 4-поз. фаз. манип. (QPSK) | -98 | -81 | 10 |
| 40M00D7D | 64OFDM, квадр. амп. мод. (16-QAM) | -98 | -75 | 10 |
| 40M00D7D | 64OFDM, квадр. амп. мод. (64-QAM) | -98 | -66 | 10 |

| 17. | Полоса пропускания УПЧ приемника |
| --- | --- |

| Классы излучения принимаемых сигналов | Полоса пропускания УПЧ приемника МГц на уровне |
| --- | --- |
|  | - 3 дБ | - 30 дБ | - 60 дБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5M0G7D | 100 | 130 | - |
| 5M0D7D | 100 | 130 | - |
| 10M0G7D | 100 | 130 | - |
| 10M0D7D | 100 | 130 | - |
| 20M0G7D | 100 | 130 | - |
| 20M0D7D | 100 | 130 | - |
| 40M0G7D | 100 | 130 | - |
| 40M0D7D | 100 | 130 | - |

| 18. | Избирательность приемника по побочным каналам приема, дБ | Не менее 70дБ |
| --- | --- | --- |
| 19. | Коэффициент усиления антенны, дБ: |  |
|  | на передачу | 23 |
|  | на прием | 23 |
| 20. | Уровень боковых/задних лепестков диаграммы направленности антенны, дБ | -30 |
| 21. | Ширина диаграммы направленности антенны в горизонтальной /вертикальной плоскостях (на уровне минус 3 дБ), град.: |  |
|  | на передачу |  |
|  | на прием | 7 |
| 22. | Описание диаграммы направленности антенны | МСЭ-R F.699-7 |
| 23. | Тип и характеристики поляризации | Горизонтальная и вертикальная |

# Footnotes

Для систем беспроводного доступа представляются технические данные для базовой и абонентской станций.

Для систем радиорелейных станций в режиме «точка-многоточка» и оборудования беспроводного доступа.